鄂环审字〔2024〕12号

鄂尔多斯市生态环境局

关于布尔台煤矿煤矸石采空区注浆充填技术研究项目环境影响报告表的批复

中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《布尔台煤矿煤矸石采空区注浆充填技术研究项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台煤矿井田范围内。本项目矸石处理总规模为200万吨/年，对布尔台煤矿二盘区22110、22114、22116工作面采空区进行回填，服务年限1.5年。建设内容包括矸石制浆系统、输浆管线及注浆孔等。项目总投资6289.54万元，其中环保投资180万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制管线布置范围、管线施工便道的宽度，尽量减少占地，施工结束后对临时占地进行平整、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、大气污染防治措施。破碎机设置于封闭厂房内，破碎粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4规定限值。研磨工序采用湿式球磨机，球磨机置于车间内，车间辅以洒水降尘措施；搅拌过程在全封闭搅拌机内进行；物料堆存、装卸在全封闭原料棚内，同时定期采用雾炮设备抑尘；物料输送、转载采用密闭输送廊道，并于转载点喷雾洒水抑尘；采取以上措施后，确保厂界无组织排放颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5规定限值。

3、水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。制浆车间地面冲洗废水、注浆浆体析出水和输浆管线冲洗废水经沉淀池沉淀后，回用于制浆生产；生活污水依托布尔台煤矿生活污水处理站处理。

4、通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年1月9日印发