鄂环审字〔2024〕14号

鄂尔多斯市生态环境局

关于亿恒公司年产10万吨生物炭基新型复合肥项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古众成环境工程技术有限公司编制的《亿恒公司年产10万吨生物炭基新型复合肥项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（北区）内，占地面积4424.75m2，项目建设规模为年产10万吨复合肥。主要建设内容有生产车间、原料库、硫酸储罐、危废库、液氨输送管线及配套公用工程和环保工程。项目总投资2277.53万元，其中环保投资139万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。配料、投料废气经布袋除尘器处理后排放；造粒废气经一级文丘里+两级喷淋处理后排放；烘干及一级冷却废气经旋风除尘器+沉降室+两级喷淋处理后排放；二级冷却、筛分、包膜、包装废气经布袋除尘器处理后排放。有组织颗粒物、硫酸雾排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，氨排放浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值要求，生物质热风炉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度需满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）重点区域排放限值。加强罐区设备维护，厂界无组织排放颗粒物、硫酸雾浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。文丘里洗涤浓水、两级喷淋塔浓水均收集进入废水暂存池，回用于造粒工序，不外排。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤污染防治及监测要求。

3.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古众成环境工程技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月12日印发