鄂环审字〔2024〕17号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司石灰石矿矿产资源开发

利用项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司石灰石矿矿产资源开发利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查。2016年9月，原鄂尔多斯市鄂托克旗环境保护局出具了《关于鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司石灰石矿采矿项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2016〕97号），2021年4月，通过了环境保护自主验收。矿区面积0.9843平方公里，生产规模为45万吨/年，服务年限68.8年，开采方式为露天开采，开采标高为1500米至1350米。2022年10月31日鄂尔多斯市国土资源局延续并颁发了《采矿许可证》，矿区面积0.9629平方公里，生产规模300万吨/年，开采方式为露天开采，开采标高为1500米～1350米。

本项目改扩建后，生产规模为300万吨/年。开采方式为露天开采，服务年限13.95年，开采范围为首采区1440米以上矿段，首采区面积为63.27公顷。本次环评仅针对首采区1440米以上矿段进行评价，首采区1440米以下矿段以及其他区域另外开展环境影响评价。本次仅增加采掘设备来实现开采能力由45万t/a至300万t/a的提升，新建1座900平方米的全封闭储棚，用于储存0至3厘米的产品，在块状堆场和工业场地四周设置高10米的防风抑尘网。本项目总投资6280万元，其中环保投资为435万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。严格控制与西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区的距离，靠近保护区一侧的4#至5#拐点350米矿界线向矿界内部退让，最大退让距离50米，保证开采矿界距保护区实验区最近距离大于等于84米，总退让面积约1.0354公顷，设置为禁采区，减缓项目对西鄂尔多斯自然保护区的影响。严格控制作业范围，禁止越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、等区域生态修复、土地复垦和养护管理，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。破碎、筛分粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器收集后，由15m排气筒排放，颗粒物须满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1限值要求。规范采掘场、爆破区和堆场等抑尘设施建设，确保矿区粉尘排放满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）中相关限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。活污水依托生活区现有化粪池收集后，拉运至棋盘井镇污水处理厂处理。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，采剥废石与矿石混合后送工业场地加工后外售，除尘器除尘灰定期清理袋装与产品矿石一同外售，废矿物油经密封桶收集后与废油桶存放在现有危废库，定期委托具有资质的单位处理，生活垃圾统一收集后，拉运至当地环卫部门处置。

（三）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法

支队，内蒙古希隆环保科技有限公司，市生态环境综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                         2024年1月15日印发