鄂环审字〔2024〕18号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司后温家梁煤矿（180万吨/年）改扩建项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司 ：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司后温家梁煤矿（180万吨/年）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于神东矿区东胜区，行政区划隶属于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇。2010年6月，原内蒙古自治区环境保护厅出具《鄂尔多斯市乌兰集团有限公司后温家梁煤矿（1.2Mt/a）改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2010〕123号）；2011年12月，原内蒙古自治区环境保护厅出具了《关于鄂尔多斯市乌兰集团有限公司后温家梁煤矿（1.2Mt/a）改扩建项目竣工环境保护验收意见》（内环验〔2011〕132号文）。2013年1月，原内蒙古自治区煤炭工业局出具《鄂尔多斯乌兰集团有限责任公司后温家梁煤矿生产能力核定报告的批复》（内煤局字〔2013〕43号文），同意后温家梁煤矿生产能力由120万吨/年核增至180万吨/年。生产规模为180万吨/年，划定矿区面积为7.2285平方公里。

2021年11月，根据《内蒙古自治区能源局关于加快第五批核增保供煤矿产能释放的紧急通知》（内能煤运字〔2021〕814号），后温家梁煤矿拟核增产能到240万吨/年。2022年11月，内蒙古自治区能源局发《内蒙古自治区能源局关于鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司后温家梁煤矿生产能力核定的复函》（内能煤运函〔2022〕1360号），核查意见指出“该矿露天开采范围保有资源储量仅剩80万吨，按照240万吨/年产能核定，剩余服务年限不足半年，不具备持续增产条件。”

按照《关于解决煤炭生产能力变化与环保管理要求不一致历史遗留问题的通知》（发改办运行〔2021〕722号）的文件要求，本次项目改扩建开采规模为180万吨/ 年，开采Ⅲ-2煤层，采用单卡-卡车工艺，本次矿田范围、露天开采范围、地表境界、深部境界、可采煤层、内排土场、地面生产系统、外包基地等面积、位置均不发生变化，仅增加生产设备及劳动定员。原煤由鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司武家梁煤矿选煤厂进行洗选。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。严格控制作业范围，禁止越界开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。

锅炉烟气经“高效湿式喷雾除尘器+双碱法脱硫”30米高排气筒排放，开采结束后拆除，规范采掘场、排土场和爆破区等洒水抑尘设施建设，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。生活污水经污水处理设施处理后达到达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应指标用于洒水抑尘和复垦绿化，矿坑积水经集水池收集沉淀后用于采掘场、运输道路洒水抑尘，不外排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，剥采土岩全部内排，废矿物油及废油桶暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置，生活垃圾委交当地环卫部门处理。

（三）严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司，市生态环境综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                         2024年1月15日印发