鄂环审字〔2024〕19号

鄂尔多斯市生态环境局

关于生物质高效循环利用清洁生产项目

环境影响报告书的批复

内蒙古心连心生物科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《生物质高效循环利用清洁生产项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》,经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗内蒙古达拉特经济开发区三垧梁工业片区。利用玉米芯为主要原料年产20000吨糠醛，并配套建设1台5兆瓦余热余压汽轮机发电装置，年发电量3420万度。主要建设内容包括糠醛车间、汽机房、料棚、料场、糠醛储罐、危废库、锅炉房等配套公辅工程及环保工程。本项目总投资40000万元，环保投资总额为409万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设围挡，定期洒水抑尘；现场封闭作业，建筑材料存放于库房或严密遮盖，散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭型运输车；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。原料筛分、粉碎粉尘经袋式除尘器除尘后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求；配酸废气、水解放空废气、排渣废气、水解不凝废气、原液罐放空废气、初馏不凝气、醛水分离放空废气、脱轻不凝气、脱水不凝气、精馏不凝气、常压蒸馏不凝气、渣仓废气、废水收集池废气、醛泥废气等经“冷凝+碱洗+脱水除雾”处理后送生物质锅炉燃烧处理；锅炉烟气采用低氮燃烧器+SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘器+二氧化硫吸收塔（石灰-石膏法）处理后由1根45米高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应限值要求。

强化无组织废气管控措施，确保颗粒物、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求；丙酮参照执行吉林省地方标准《糠醛工业污染物控制要求》（DB22/426-2016）中相应限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应限值要求；臭气无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水收集后全部回用于生产工艺，不外排。生活污水经过化粪池收集后，通过管道进入三垧梁工业片区污水处理厂处理。

4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》、《技术评估报告》的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。利用既有地下水监测井和新设置土壤跟踪监测点，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。

5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

6.根据《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设固废库和危废库和对固废进行处置，玉米芯杂质、除尘灰、糠醛渣等作为燃料送生物质锅炉燃烧，脱硫石膏、锅炉灰渣等外售利用，废离子交换树脂、废反渗透膜等厂家回收，废机油、废润滑油、废油桶等暂存于危废库，定期委托有资质单位处置，精馏塔醛泥、脱轻冷凝废液进行属性鉴定，按照鉴定属性进行处置，生活垃圾由园区环卫部门集中处置，以上各类固废均不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局,我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区管理委员会建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年1月15日印发