鄂环审字〔2024〕20号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古双欣矿业有限公司杨家村选煤厂煤泥超高压滤建设项目环境影响

报告表的批复

内蒙古双欣矿业有限公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《内蒙古双欣矿业有限公司杨家村选煤厂煤泥超高压滤建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于东胜区铜川镇内蒙古双欣矿业有限公司杨家村选煤厂（以下简称选煤厂）厂区空地，拟采用超高压压滤技术对湿煤泥进行压滤，处理规模为85万吨/年，主要建设内容为超高压压滤车间、干煤泥棚及相应的辅助配套设施。本项目总投资为9883.5万元，环保投资为255万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》提出的大气污染防治措施。原料和产品的堆存、装卸及压滤、干煤泥破碎环节均位于全封闭车间；原料、产品的转载、输送采用全封闭廊道；全封闭车间定期洒水抑尘；产品运输车辆加盖篷布，并控制车速，定期对路面洒水降尘。厂界无组织颗粒物浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求。

2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施。压滤废水经沉淀处理后，一部分回用于煤泥造浆工序，剩余部分经浓缩处理后回用于洗煤工序；车间地面、设备及车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；湿煤泥贮存时产生的析出水经浓缩池处理后回于洗煤工序；生活污水依托洗煤厂污水处理站处理后回用。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水污染防治要求。

3.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。生活垃圾集中收集后送至生活垃圾填埋场统一处理；压滤水池底泥以及沉淀池底泥回用作为原料；废机油、废油桶定期委托有资质单位处置。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月17日印发