鄂环审字〔2024〕21号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨

烯烃项目厂址变更环境影响

报告书的批复

内蒙古荣信化工有限公司：

你公司报送的由中国寰球工程有限公司编制的《内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目厂址变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园三垧梁片区。

鄂尔多斯市生态环境局于2023年2月对《内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目环境影响报告书》进行了批复（鄂环审字〔2023〕20号），以甲醇为原料，新建80万吨/年烯烃工程，包含甲醇制烯烃、聚乙烯、聚丙烯、1-丁烯、蒸汽裂解等装置及公辅设施，项目未开工建设。

本次变更厂址由现有工程南侧调整至现有工程东侧。主要建设内容不变，仍为甲醇制系统装置80万吨/年、高密度聚乙烯装置40万吨/年、聚丙烯装置40万吨/年、1-丁烯装置1.5万吨/年、SCU装置5万吨/年；供汽工程由依托现有蒸汽管网调整为依托“内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济项目”备用锅炉；净水厂规模由1500立方米/小时调整为800立方米/小时；凝结水站规模由300立方米/小时变更为350立方米/小时；污水处理站规模由600立方米/小时调整为400立方米/小时，同时对污水处理工艺进行了优化；新建300立方米/小时中水处理站；废碱液处置方式及火炬变化；其余工程均不发生变化。本项目总投资983291万元，其中环保投资47587万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。甲醇制烯烃装置催化剂再生后的烟气经再生气旋风分离后送至一氧化碳焚烧炉燃烧，采用低氮燃烧，高温烟气经余热回收后，进入洗涤塔烟气除尘单元，颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求；乙炔加氢反应器再生烟气排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求；开工加热炉采用清洁燃料、低氮燃烧器，烟气中颗粒物、氮氧化物排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求。聚乙烯/聚丙烯装置、包装仓库产生的含尘废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求；聚丙烯装置含烃废气经 RTO 系统处理后，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5限值要求，二氧化硫、氮氧化物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表6限值要求。SCU装置裂解炉采用清洁燃料，烟气经“低氮燃烧+SCR脱硝”后排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5限值要求，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准，且氨逃逸浓度参考执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》(HJ562-2010)中要求。依托二期项目备用锅炉新增烟气经现有“布袋除尘+低氮+SNCR+COA脱硝+循环硫化床半干法脱硫”处理后排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可满足建设单位承诺的限值要求（10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）,汞及其化合物满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求，氨逃逸满足参照标准《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ 563－2010）中要求。污水处理站恶臭经“一级生物滴滤池+二级生物滤床+活性炭吸附”处理后排放，恶臭排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准要求，非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 5限值要求。装卸区油气设置油气回收装置，采用“冷凝+活性炭吸附”的措施，非甲烷总烃、甲醇排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 5、表6限值要求；依托二期项目甲醇储罐新增呼吸废气，以新代老提出“氮封+水洗”措施，甲醇排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6限值要求。危险废物暂存库废气经活性炭吸附后排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

含烃工艺废气无组织排放建立泄漏检测与修复（LDAR）系统，加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制。无组织非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度等可满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表7和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1限值要求。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。生活污水、含油废水排入本项目新建污水处理站，经“预处理+气浮+A/O生化+深度处理（臭氧接触氧化+BAF+砂滤组合）”工艺，出水达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)中及循环水站补水水质要求后，用作循环水站补水。含盐废水排入本项目新建中水处理站，采用“预处理+两级反渗透浓缩”工艺处理后回用于本项目循环水站补水，浓水输送至“内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济项目”中水处理站分盐结晶项目，荣信公司承诺将在年产80万吨烯烃项目投产之前完成中水处理站分盐结晶项目改造，使其具备接纳年产80万吨烯烃项目中水站反渗透装置浓盐水的能力。甲醇制烯烃装置碱洗塔废碱液经隔油后排入“内蒙古荣信化工有限公司年产40万吨煤制乙二醇及30万吨聚甲氧基二甲醚循环经济项目”污水处理站进一步处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局及内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，中国寰球工程有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年1月18日印发