鄂环审字〔2024〕22号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿沉陷区生态恢复项目环境影响报告书的批复

内蒙古国涵工程有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿沉陷区生态恢复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿井田范围内。本项目利用酸刺沟煤矿洗煤厂及周边煤矿洗选矸石，在井田沉陷区内进行分层填充、表土覆盖、恢复植被。本项目治理区分为5个地块，其中1#治理区面积为24.3311公顷，煤矸石容量为171.041万立方米，覆土量为77.169万立方米；2#治理区面积为25.0398公顷，煤矸石容量为176.023万立方米，覆土量为79.417万立方米；3#治理区面积为32.9140公顷，煤矸石容量为231.377万立方米，覆土量为104.391万立方米；4#治理区面积为13.0107公顷，煤矸石容量为91.462万立方米，覆土量为41.265万立方米；5#治理区面积为61.3059公顷，煤矸石容量为430.964万立方米，覆土量为194.439万立方米；总治理面积为156.6015h万立方米，煤矸石总容量为1100.867万立方米，总覆土量为496.681立方米。服务年限为5年，包括治理期3年、管护期2年。主要建设内容包括表土剥离工程、拦挡工程、矸石回填及表土覆盖工程、疏排水工程、挡水围堰工程、生态修复工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资14000万元，其中环保投资2790万。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。施工场地设置洒水车定期洒水，施工道路进行砂石硬化，车辆采取密闭运输；施工期生活污水依托酸刺沟煤矿现有生活污水处理设施处理，施工废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期生活垃圾依托酸刺沟煤矿现有设施统一处置，建筑垃圾拉运至相关部门指定地点处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。煤矸石运输过程中加盖苫布，运输道路采用硬化，定期对车辆进行保养、清洗；治理过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，矸石回填过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。治理期以及管护期工作人员生活污水进入酸刺沟煤矿污水处理厂处理。生活污水经处理后全部回用于选煤厂补充水，不外排。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的治理期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物用于充填或回填作业的环境保护要求，采用“边推进、边压实、边覆土”的工艺，煤矸石由下至上逐渐缩进回填，直至设计高程。

5.建设单位须依地形治理，撒播紫花苜蓿、草木樨、柠条、沙棘、沙柳、紫穗槐、山杏和油松等，最终恢复与周边地形地貌一致、协调。对于需要恢复的林业和草原植被应按照“实行原地、同面积、等质量恢复”原则进行。治理后的土地利用类型应符合《鄂尔多斯市准格尔旗煤矸石综合利用及生态化治理产业发展规划（详规）》（准政办发〔2023〕39号）要求。

6.建设单位须对复垦用煤矸石来源、数量等进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。建设单位必须依据委托协议，进一步与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿明确在项目实施过程的责任，共同制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古聚力山水环境检测有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月17日印发