鄂环审字〔2024〕24号

鄂尔多斯市生态环境局

关于长庆油田分公司苏里格气田第三采气厂2023年产能建设项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂：

你公司报送的由青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司编制的《长庆油田分公司苏里格气田第三采气厂2023年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗、鄂托克旗和鄂托克前旗。本次共部署产能7.84×108立方米/年（上古气产能7.5×108立方米/年、下古气产能0.34×108立方米/年），全部为弥补递减建产，主要建设内容包括：新建天然气井168口（直井149口、水平井19口），部署井场69座；改造集气站3座；新建采气管线94条共147.7km，采出液管线3条共27.99千米，注醇管线3条共10.91千米，更换采气软管21条共9.901千米，临时道路3条共1.43千米；同时配套建设通信、自控工程等配套辅助工程。本项目总投资约30946万元，其中环保投资约9284万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地、耕地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时回填、平整地面，并进行植被恢复；管道、道路施工过程中，严格控制施工作业带宽度，分层开挖、分层回填，对临时占地及时进行植被恢复。运营期加强井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.大气污染防治措施。气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统，井口设置紧急切断阀；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，集输系统采取有效措施控制管道天然气泄漏事故发生，采气树及管道等有阀门的地方，定期进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。改造集气站边界非甲烷总烃浓度执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，站场内非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

3.水污染防治措施。钻井废水在钻井过程中循环使用；施工期生活污水经暂存罐储存后，定期送市政污水处理厂统一处理。桃2区域气田水管输至第一天然气处理厂气田水处理站处理，苏14区域气田水管输至第四天然气处理厂气田水处理站，苏 47、苏48区域气田水采用罐车拉运或管输至苏里格气田西区1#采出水处理站处理，气田水经处理后满足《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/ SY01004-2016）标准要求后回注地层。

4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.钻井过程中尽量选用低噪声机械设备；合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度，尽量避开附近村民休息时间；在敏感点附近施工时应在敏感点一侧设置围挡，从噪声传播途径上进行降噪。改造集气站选用低噪声设备，合理布局，基础减振、隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗和鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗、鄂托克旗和鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年1月23日印发