鄂环审字〔2024〕27号

鄂尔多斯市生态环境局关于吉日嘎朗图镇牧光互补万头肉牛养殖项目（二期）环境影响

报告书的批复

杭锦旗吉日嘎朗图镇人民政府：

你单位报送的由内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司编制的《吉日嘎朗图镇牧光互补万头肉牛养殖项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查阿旺二社，扩建项目新增用地20.0081hm2（约合300.1亩）,养殖规模为年存栏1250头肉牛，出栏2500头肉牛。建成后，总共存栏1650头，出栏3400头。扩建内容包括：新建5栋牛舍、储运工程及其它辅助设施等。项目总投资1920万元，其中环保投资228.8万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围栏、表土密目网苫盖，洒水抑尘，运输车辆加蓬盖，冲洗；合理布置施工场地、安排施工时间，选用低噪声设备；施工期产生的废水和固废应集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。合理配比饲料；清理粪污、加强通风，定期喷洒植物除臭剂；定期消毒；堆肥场内粪污发酵区全封闭，采用NCS智能分子膜密封覆盖发酵工艺，发酵臭气采取负压收集+生物除臭塔+15m排气筒；氧化塘顶部覆膜、定期喷洒除臭剂，绿化；日粮搅拌机全封闭干草棚内，搅拌过程中产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。粪污发酵废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中有组织排放限值要求，厂界氨和硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求，臭气浓度排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中排放限值要求。饲料搅拌粉尘排放满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级标准限值要求。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。青贮窖渗滤液、堆肥渗滤液、生活污水和初期雨水收集至氧化塘发酵，氧化塘按照《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于印发<畜禽养殖场(户)污处理设施建设技术指南>的通知》（农办牧[2022]19号）的要求进行建设，液体粪污发酵后满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）相关要求，作为液肥施用于周边农田。采取分区防渗，并落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水环境及土壤环境保护措施，按要求监测。

4.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值要求，南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设危废暂存间；牛粪采用干清粪工艺日产日清，运至堆肥场发酵堆肥，粪肥满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）、《有机肥料》（NY/T525-2021）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关要求，妥善消纳粪肥；病死牛暂存在危废暂存间冷柜，诊疗废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位拉运处理；废垫料和饲料残渣与牛粪一并运至堆肥场堆肥发酵后还田；废生物滤料送至一般固废填埋场处置；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古乐洁绿色生态环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月23日印发