鄂环审字〔2024〕31号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司

日处理100万方液化天然气(LNG)及BOG提氦装置一套项目一期工程环境影响

报告书的批复

内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古屿川工程技术有限公司编制的《内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司日处理100万方液化天然气(LNG)及BOG提氦装置一套项目一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区新能源产业园。

鄂尔多斯市生态环境局于2020年3月出具了关于《内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司杭锦旗日处理10万立方米液化天然气（LNG）项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2020〕75号），项目批复后主体工程均未实施建设，仅建设了一处办公用房，后期不再进行该项目的建设。

本次建设内蒙古加禾油气技术服务有限责任公司日处理100万方液化天然气(LNG)及BOG提氦装置一套项目，分两期建设，一期建设规模为日处理天然气60×104立方米，同时建设BOG提氦装置；二期建设规模为日处理天然气40×104立方米。本次仅对一期工程进行评价，二期工程另行评价。本项目总投资17000万元，其中环保投资574.1万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。放空酸性气通过脱硫床吸附处理后排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准；导热油炉及燃气热水锅炉采用天然气作为燃料，低氮燃烧器，烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉限值；危废库废气负压收集经活性炭吸附处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值；富胺闪蒸罐闪蒸气经密闭管道输送至燃料气储罐；冷剂储罐闪蒸气、废水收集罐尾气经密闭管道输送至火炬系统燃烧后放空。

通过选择耐腐蚀的材料以及可靠的密封技术，运营期加强管理等，确保厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂界硫化氢无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的恶臭污染物厂界标准。

- 水污染防治措施。生活污水化粪池处理后经市政污水管网最终排入锡尼镇污水处理厂处理；工艺废水经预处理后与锅炉软化水制备排水、锅炉排污水、脱盐水制备排水均拉运至内蒙古伊泰化工有限责任公司污水处理厂进一步处理，待园区污水处理厂运行后，生活及生产污水均排入园区污水处理厂。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局及内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古屿川工程技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年1月24日印发