鄂环审字〔2024〕34号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古

蒙元牛王肉牛养殖项目环境影响报告书的批复

内蒙古蒙元牛王肉业有限公司：

你单位报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古蒙元牛王肉牛养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗吉日嘎朗图镇格更召嘎查，占地面积394198.6平方米，年育肥肉牛最大存栏量10000头，肉牛最大出栏量3000头。本项目主要建设内容包括牛舍及活动场、饲草料库、青储窖、饲草料加工间、污粪堆肥间、氧化塘以及环保工程等。项目总投资15000万元，其中环保投资468万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场周边设置围挡、洒水抑尘、篷布覆盖；生活污水施工期设置临时化粪池，定期收集清运至镇污水处理厂处理。施工废水沉淀后回用于施工过程，不外排；选用低噪声施工设备合理安排施工时间、加强设备维护保养；工程弃土回填利用、平整场地；建筑垃圾送市政部门指定地点堆存；生活垃圾收集后由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。玉米、饲料加工全封闭结构车间内，粉尘经集气装置收集后脉冲式布袋除尘器处理后15米高的排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；牛舍恶臭采取调整饲料配方、喷洒生物除臭剂、干清粪工艺及时清粪、加强通风；氧化塘顶部覆膜、喷洒除臭剂及周边绿化；堆肥场采用NCS智能分子膜密封覆盖堆肥发酵，“三面围挡＋顶棚”周边绿化，厂界无组织氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求。

3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。生活污水、青贮窖渗滤液、好氧堆肥渗滤液和场区初期雨水全部进入氧化塘发酵后作为液肥还田，氧化塘出水满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2液态粪便厌氧无害化卫生学要求，用于配套农田施肥。采取分区防渗，落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水环境及土壤环境保护措施，并按要求监测。

4.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。危废暂存间、冷冻间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设；牛固体粪污、氧化塘污泥、废垫料一同送堆粪场好养堆肥处理，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表1的相关限值要求和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中表1的相关要求，同时满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中畜禽粪便中重金属含量限值要求的规定，用于配套农田的施肥；病死牛和分娩废物经喷雾消毒处理后场区冷冻间暂存，委托有资质单位处理；精饲料废包装材料暂存至干草棚，外售综合利用；消毒剂废包装材料暂存后定期交有资质单位处理；医疗垃圾暂存于危废库后委托有资质单位进行处理；除尘粉尘收集后回用做饲料；废机油及废油桶暂存至危废库后委托有资质单位进行处理；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月25日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月25日印发