鄂环审字〔2024〕36号

鄂尔多斯市生态环境局关于

乌审旗红进滩五社砖厂废弃采坑生态修复项目环境影响报告书的批复

内蒙古宝森环保科技有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《乌审旗红进滩五社砖厂废弃采坑生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇红进滩五社。2023年6月，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于内蒙古宝森环保科技有限公司油气田废弃物集中处理厂生物发酵工艺技改工程环境影报告表的批复》（鄂环审字〔2023〕115号），对现有钻井岩屑固废处理工艺进行改进，上部井段钻井固废加入改良剂处理，下部井段钻井固废经微生物发酵工艺处理，处理后钻井固废经检测满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第I类一般工业固体废物标准后全部用于该项目。

项目生态修复年限为5年，包括治理期3年，管护期为2年。利用内蒙古宝森环保科技有限公司油气田废弃物集中处理厂处理后岩屑对红进滩五社历史遗留废弃采坑回填和生态恢复，治理区总占地面积为53406m2，设计回填钻井岩屑量为22.86万m3/年，设计回填总量为80万m3。治理前坑底标高为1243.6m，采坑边缘自然地面标高为1257.21～1265.78m，地势总体变化为由西北向东南。治理完成后，顶部面积53406m2。回填整形标高为1257.21～1265.78m，最终顶部平台标高与自然地形标高一致。主要建设内容包括回填工程、生态恢复工程以及截排水沟等。项目总投资500万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。项目利用钻井岩屑作为填充物，对乌审旗红进滩五社砖厂废弃采坑进行回填和生态恢复。采用“边填埋边复垦”的工艺，复垦区逐层压实，压实度大于85%，复垦区顶部先覆盖厚度0.5m的粘土，再覆盖厚度为0.5m的表土。废弃土坑生态恢复时，沿土坑的走向划分的工作面进行回填，每2500m2（50m×50m）为一个工作面，每个工作面回填高度为2.0m；完成一个工作面的2.0m回填高度后进行下一个工作面的回填工作，回填治理工作不高于2.0m的台阶式操作。达到设计回填标高后，应及时进行终场封场覆盖。生态修复治理区平整后，边坡坡度控制在5°以内，沙地种植时设置1.5m×1.5m的沙柳（枝条间距2cm，小条直径1.5cm）网格沙障，防止风沙侵蚀。采用沙柳做成网格沙障，按照放出的线人工开挖、栽植沙柳；株间距3cm，将沙柳截成长50cm的枝条，施工时沙柳插条垂直栽植，栽植深35cm，地上部分露出15cm，两侧培土，直立埋入，扶正踏实，根部培土高出地面0.1m。项目区造林灌木面积为5.3406hm2，为人工栽植，灌木选择柠条、杨柴；复垦灌木林地区间撒播牧草，草种选择撒播草木樨、沙打旺等灌丛植物，草种混播比例为1：1。生态恢复措施实施计划自治理期开始至管护期结束，管护期间每2年开展1次生态环境监测，监控要求为植被覆盖度不低于周边现状，林草成活率不低于85%。根据监测结果，不断优化和完善生态修复措施，保障区域生态功能。

2.加强施工期环境管理。施工单位文明施工，施工场地定期洒水；采取提高施工道路平整度、限制运输车辆行驶速度、车辆加盖篷布等措施；采用尾气排放达标的运输车辆，定期对燃油机械等设备进行检测与维护等。施工废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；施工人员产生的生活污水依托现有生活污水处理设施进行处理。合理安排施工时间，避免高噪声机械同时施工；加强对运输车辆管理，合理安排运输路线等措施后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。建筑垃圾送市政部门指定地点处置；施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。

3.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。回填过程中分区、分块作业，岩屑倾倒过程中降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，雾炮车进行抑尘；表土场四周设草袋填土围挡并播撒草籽，定期喷洒抑尘，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；岩屑运输过程中加盖苫布，限制速度；设置洗车平台，运输车辆驶出前进行清洗；治理区安装视频监控系统，并与生态环境主管部门进行联网。

4.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。车辆清洗在内蒙古宝森环保科技有限公司油田废弃物集中处理厂厂区内，经厂区现有沉淀池处理后回用于厂区绿化，不外排；渗滤液经项目区渗滤液导排系统收集至渗滤液收集池，经罐车拉运至宝森公司厂区内现有污水处理站处理后回用于场区洒水抑尘；员工生活污水依托内蒙古宝森环保科技有限公司现有生活污水处理设施进行处理；采取防渗措施，严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水环境及土壤环境保护措施，并按要求监测。

5.选用低噪声设备，加强作业机械管理，确保施工机械和运输车辆良好的声学性能；对采坑治理区内部道路进行日常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；钻井岩屑运输过程中控制车速和鸣笛次数，禁止夜间作业。

6.严格落实固体废物污染防治措施。治理期渗滤液收集池底泥回填生态修复区，委托一般固废填埋场处置；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境综合保障中心，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年1月26日印发