鄂环审字〔2024〕39号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市军静佳劳务服务有限公司

废旧滴灌带回收再利用项目

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市军静佳劳务服务有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿水生态环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市军静佳劳务服务有限公司废旧滴灌带回收再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇白泥井村，年产5000吨PE再生颗粒，利用再生颗粒年产滴灌带5000吨，拟利用鄂尔多斯市军静佳劳务服务有限公司玉米烘干项目闲置厂房及部分厂区进行本项目的建设，主要建设内容包括3条塑料破碎、清洗生产线、3条塑料再生颗粒生产线、单翼迷宫式滴灌带生产线10条以及配套的公用、辅助、环保工程。项目总投资500万元，其中环保投资39.6万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地设施围挡和遮盖措施；尽量减少施工营地物料大面积散开堆放和缩短堆放时间；对堆放物料或土方表层洒水；生活污水经收集储存后，定期运至当地城镇污水处理厂进行处理；施工废水经沉淀池处理后用于施工场地、道路洒水抑尘等；妥善处理施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。废塑料破碎工段设集气罩，收集的废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物浓度需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求；再生颗粒熔融挤出废气经二级活性炭吸附装置处理后排放，非甲烷总烃浓度需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求；滴灌带生产熔融挤出废气经二级活性炭吸附装置处理后排放，非甲烷总烃需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求。破碎机、再生颗粒生产车间、滴灌带生产车间均位于全封闭车间内，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃浓度需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求。

3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。废旧滴灌带清洗、甩干废水经三级沉淀处理后回用于生产，冷却水循环利用，生活污水定期拉运至白泥井镇生活污水处理厂进行处置。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤污染防治及监测要求。

4.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年1月31日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿水生态环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年1月31日印发