鄂环审字〔2024〕41号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂托克旗建元洗煤有限责任公司300万吨/年洗煤厂建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古建元绿色节能工程技术有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古城矿环境检测有限公司编制的《鄂托克旗建元洗煤有限责任公司300万吨/年洗煤厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯市内蒙古鄂托克经济开发区棋盘井产业园。主要建设300万吨/年的洗选煤生产线，采用原煤智能排矸、重介质旋流器主选、粗煤泥重介质旋流器分选、细煤泥浮选、尾煤泥水两段浓缩两段回收联合工艺。建设内容包括准备车间、主厂房、浓缩车间、受煤坑及全封闭传送带等，原煤、产品煤贮存、生活办公区以及其他配套的公辅工程均依托洗煤二厂现有设施。项目总投资23546.31万元人民币，环保投资1605.24万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。筛分与破碎工段废气通过集气罩收集经布袋除尘器处理后，由一根15米高的排气筒排放，受煤坑安装喷淋装置及布袋除尘器，煤尘经布袋除尘器处理后由一根15米高的排气筒排放，须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求；通过采取全封闭及洒水抑尘等措施，确保颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求。

3.强化废水处理与回用。洗煤废水一级闭路循环，不外排。地面冲洗废水收集至沉淀池，沉淀后回用于洗煤工序。生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处置。初期雨水经雨水收集池沉淀后回用于厂区洒水抑尘。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，煤矸石由汽车运至乌海市海南区能源公务素路天煤矿-采区东邦采剥坑毓洁固废场，煤泥暂存后外售综合利用，生活垃圾集中分类收集，委托环卫部门统一清运。废机油在危废暂存库暂存，委托有资质单位处理。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年2月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古城矿环境检测有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年2月8日印发