鄂环审字〔2024〕46号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古神马建元化工有限公司鄂尔多斯市神龙建元新材料有限公司年产60万吨精己二酸(一期建设30万吨/年己二酸)项目

环境影响报告书的批复

内蒙古神马建元化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《内蒙古神马建元化工有限公司鄂尔多斯市神龙建元新材料有限公司年产60万吨精己二酸(一期建设30万吨/年己二酸)项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园。鄂尔多斯市神龙建元新材料有限公司年产60万吨精己二酸项目分为两期建设，本次为一期项目，建设规模为年产30万吨己二酸。建设内容包括硝酸生产装置、环己醇生产装置、己二酸生产装置，配套建设化学水、循环水、空分空压、冷冻站、污水处理站、总变电站、中央控制室、化验室等公用工程及辅助设施。本项目总投资356479万元。其中环保投资23647万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

- 大气污染防治措施。环己醇生产闪蒸工段废气送鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司煤焦化综合利用项目作为原料气回收利用；加氢催化剂再生废气经管道收集进入“深度冷凝+二级活性炭”装置处理排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，苯、环己烷满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6排放限值；环己醇生产工艺中的不凝气、环己醇装置缓冲罐废气、环己烷提纯废气、储罐废气通过管道收集，进入“三级冷凝+二级活性炭”装置处理后排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，苯、环己烷满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6排放限值。硝酸尾气经过选择性催化还原法脱氮后排放，满足《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131—2010）表6特别排放限值，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。己二酸工序铜制备及氧化工序反应器废气通过压缩、水吸收处理后排放，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；己二酸生产结晶、脱色过程尾气，经过洗涤塔水吸收处理后排放，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；己二酸干燥、包装废气过程产生湿粉尘，干燥系统、包装机为全封闭系统，干燥粉尘和包装粉尘通过“旋风除尘器+喷淋塔”处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。污水处理站臭气通过“水洗塔+碱洗塔”的工艺处理后排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）标准中污染物排放限值，非甲烷总烃浓度排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5排放限值。罐区废气收集后送厂区有机废气处理装置，工艺为“三级冷凝+二级活性炭吸附”，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，苯、环己烷排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB315471-2015）表6排放限值。

通过采取生产装置全封闭，储罐、中间罐采用内浮顶罐，罐区废气采用冷凝回收方式减少无组织废气排放，确保厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)中要求；厂界非甲烷总烃、苯满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；厂界NOX满足《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131—2010）表7企业边界大气污染物无组织排放限值；厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界恶臭污染物浓度标准。

- 水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。环己烷水洗废水、环己烯水洗废水先经过各自的预处理后，与其他生产废水中和均质后，进入厂区污水处理站“厌氧厌沉+AO+沉淀池+高级氧化（臭氧氧化）+混凝+高密度沉淀池+深度处理”系统，处理后满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中再生水指标要求规定后回用。生活污水通过“隔油池+沉淀池”后进入污水处理站站厌氧及后续工序，处理后满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中再生水指标要求规定后回用。污水处理站产生的浓盐水进入鄂托克旗建元煤化科技有限责任公司废水提级利用与分盐结晶项目处理。

- 通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

- 固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

- 切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

- 强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局及鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年2月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂托克经济开发区生态环境协调服务中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古欣盛环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2024年2月21日印发