鄂环审字〔2024〕48号

鄂尔多斯市生态环境局关于

乌审旗图克镇建筑垃圾资源化综合利用建设项目环境影响报告表的批复

乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境监测有限公司编制的《乌审旗图克镇建筑垃圾资源化综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

一、2023年4月取得《鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗图克镇建筑垃圾资源化综合利用建设项目变更环境影响报告表的批复》（乌环审[2023]12号）。2024年2月取得《乌审旗图克镇生活垃圾填埋场技术升级改造工程环境影响报告表》（乌环审[2024]3号）。乌审旗图克镇建筑垃圾资源化综合利用建设项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇生活垃圾填埋场西北侧，拟建处理建筑垃圾废料及一般工业固体废物380万吨，年产标砖和各类砌块砖4.8亿块，建设包括办公楼、生产车间、原料储存场、固废处理车间、制砖车间、成品堆放场、道路以及厂区的硬化绿化管网等基础设施。总建筑面积198877平米，在厂区内建设主体工程：固废处理车间一座10251平米，气化渣实验车间一座2500平米，环保砖生产车间一座1213.96平米，各厂房均安装换气扇进行通风换气。项目总投资12190万元，其中环保投资1500万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工场地四周设置围挡，定期进行洒水；施工废水经沉淀后回用于施工工序，施工人员生活污水依托本厂区生活垃圾填埋场办公生活区进行处理；合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护；建筑垃圾送市政部门指定地点处置；生活垃圾由当地环卫部门处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。堆存装卸粉尘设置全封闭厂房+喷雾洒水抑尘；封闭廊道，胶皮挡帘，落料点及转载点均设置喷雾洒水装置；道路硬化洒水；搅拌工序设雾炮机抑尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求；水泥和粉煤灰筒仓仓顶各安装一套布袋除尘器，筒仓产生的粉尘通过筒仓顶布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，分别由仓顶呼吸孔排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值要求。破碎筛分粉尘、烘干工序粉尘，分别采取布袋除尘器+15米高排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值要求。气化渣生产车间恶臭采用除臭剂除臭，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求。

## 3.强化废水处理与回用，废水全部通过循环水池循环利用，不外排。实行“雨污分流”，厂区地面均进行水泥硬化，并设置雨水沟，在厂区地势较低处设置50m3初期雨水池，采用钢筋混凝土结构，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。生活污水，在办公区建设一座8m3化粪池，防渗系数达到1×10-7cm/s，污水经化粪池简单处理后由吸污车拉运至图克镇生活垃圾填埋场渗滤液深度处理系统处理。厂区严格执行分区防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。同时设置地下水跟踪监测井，定期开展监测。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

## 5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期送至当地环卫部门进行处理。除尘灰作为环保砖工序原料。沉淀池、循环水池底泥，定期清理收集后作为制砖原料继续使用。废钢筋料，收集后外售。废润滑油、废油桶，暂存于危废暂存间内，最终交由有资质的单位进行处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年2月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境监测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年2月27日印发