鄂环审字〔2024〕52号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿沉陷区生态恢复项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿沉陷区生态恢复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿井田范围内。主要利用唐家会煤矿洗煤厂洗选煤矸石对鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司唐家会煤矿沉陷区进行回填和生态恢复，用于井下充填的矸石不得用于本项目。治理区面积为28.28公顷，容积为518.55万立方米，回填矸石600万吨，复垦期3年，管护期2年，治理区底部现状标高为1245米，治理后标高1285米。本项目主要建设内容包括回填工程、截水沟、排水沟、拦矸坝、挡水围埂和生态修复工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资2000万元，其中环保投资1060.7567万。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。施工场地设置洒水车定期洒水，施工道路进行砂石硬化，车辆采取密闭运输；施工人员从唐家会煤矿调用，不新增生活污水，施工期车辆冲洗依托唐家会煤矿；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期建筑垃圾拉运至相关部门指定地点处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。煤矸石运输过程中加盖苫布，运输道路采用硬化，定期对车辆进行保养、清洗；治理过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，矸石回填过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。复垦期工作人员全部从唐家会煤矿调配，不新增生活污水，车辆冲洗废水依托唐家会煤矿处置。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。消力池污泥回填至复垦区，废机油依托唐家会煤矿的危废库暂存，之后委托有资质单位处理。

4.认真落实《报告书》中给出的复垦期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物用于充填或回填作业的环境保护要求，采用“边推进、边压实、边覆土”的工艺，煤矸石由下至上逐渐缩进回填，直至设计高程。

5.建设单位须依地形治理，撒播紫花苜蓿、草木樨、沙打旺等，最终恢复与周边地形地貌一致、协调。对于需要恢复的林业和草原植被应按照“实行原地、同面积、等质量恢复”原则进行。治理后的土地利用类型应符合《鄂尔多斯市准格尔旗煤矸石综合利用及生态化治理产业发展规划（详规）》（准政办发〔2023〕39号）要求。

6.建设单位须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

7.建设单位须对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月11日印发