鄂环审字〔2024〕53号

鄂尔多斯市生态环境局

关于德隆煤矿采坑煤矸石处置项目

环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗德隆矿业有限公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《德隆煤矿采坑煤矸石处置项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 德隆煤矿采坑煤矸石处置项目（以下简称本项目），位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村，伊金霍洛旗德隆矿业有限公司采矿权范围内。复垦区域为德隆煤矿一采区北部区域露天开采形成的采坑（23.2813公顷），本项目采用筛分、破碎、分选设备对周边煤矿及洗煤厂的煤矸石进行处理，处理后回填至本项目露天采坑进行复垦并恢复植被。复垦设计回填煤矸石720万立方米，最终回填至1144米至1148米高程（低于周边），复垦区最终形成一个顶面平台，面积为234822平方米，项目施工期为3个月，复垦期为45个月，管护期为12个月。主要建设内容包括煤矸石分选车间、挡水围堰、截排水沟、煤矸石回填、生态修复工程等配套公辅工程及环保工程。项目总投资为2800万元，环保投资为2555万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理，合理安排工期，避免大风天气施工；定时对施工场地及道路洒水抑尘，加强对施工机械以及车辆的检修和维护，尽可能选用优质燃油等措施；运输车辆在德隆煤矿厂区内进行清洗，清洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线；施工期产生的土石回填于采坑。

# 2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。本项目物料的装卸、处理、堆存均在全封闭车间内，煤矸石筛分、破碎、分选工段产生的粉尘通过集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，颗粒物有组织排放浓度和厂界无组织排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。治理过程中采取分区、分块的作业方式，煤矸石倾倒过程中尽量降低卸车落差，倾倒后及时推平压实，矸石回填过程中采用洒水车、雾炮车进行抑尘，无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求。在矸石回填区可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。工作人员依托德隆煤矿现有职工，不新增劳动定员。运输车辆在德隆煤矿厂区内进行清洗，清洗废水经沉淀池处理后洒水抑尘。在复垦区东侧靠近九二规划线处修筑挡水围堰，用于防止雨水冲蚀东侧九二规划线。在复垦区东侧、南侧设置排水沟，汇集的雨水通过复垦区南侧最低点处铺设地上PVC波纹管输送至德隆煤矿现有蓄水池后回用。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；治理实施阶段采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的施工期、治理期和管护期污染防治及生态恢复措施。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物填埋处置的环境保护要求；采用“从下至上、逐层碾压”的堆填工艺，达到设计高度后进行植被绿化，主要种植紫花苜蓿、草木樨、沙打旺，最终植被覆盖度不低于周边现状水平。

5.本项目配套建设煤矸石分选设施限于服务复垦项目，同步复垦时限等要求，不得作为其他用途使用，须严格落实复垦方案的相关要求，确保在规定时限内完成土地复垦并恢复植被，须制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

6.建设单位须按照项目备案告知书要求与中政国恒（内蒙古）环保科技有限责任公司签订责任合同，共同执行落实《报告书》中的有关要求，对复垦用煤矸石来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

三、项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                     2024年3月11日印发