鄂环审字〔2024〕56号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古工业大学新能源学院建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市政府投资项目代建中心：

你公司报送的由内蒙古永鑫环保服务有限公司编制的《内蒙古工业大学新能源学院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 2017年3月取得《鄂尔多斯高新技术产业开发区总体规划（2016-2030年）》（内建规〔2017〕146号）。2017年3月取得《内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯高新技术产业园区统筹规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（内环字〔2017〕17号）。

内蒙古工业大学新能源学院建设项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业开发区，H11-02地块。到2035年，在校生人数4000人。项目总占地面积333693平方米，总建筑面积175990平方米，包括公共教学楼、图书馆、实验楼等配套设施。项目总投资118993万元，其中环保投资600万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

## 1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围挡，定期进行洒水。施工废水经沉淀后回用于施工工序，生活污水经收集后送康巴什污水处理厂处理。合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护。建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置。生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。无机酸及有机溶剂的实验过程，产生的酸雾及有机废气全封闭通风橱进行收集，酸性废气、有机废气经活性炭吸附装置净化处理后通过18m高排气筒排放。有组织废气排放硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求（采用内插法计算后18m高排气筒的排放速率再严格50%执行），无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。氨和臭气浓度有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求，无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值要求。食堂油烟经油烟净化设备处理后经食堂专用烟道排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。加强运营期管理，确保各类废气排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用。生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理，排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后排入市政污水管网，由康巴什污水处理厂处理。实验室冲洗废水中涉及重金属试剂、有机溶剂试剂的冲洗废水、实验室溶液配置废水，暂存于危废间，定期交有资质单位处理。不含重金属试剂、有机溶剂试剂的经中和预处理后，排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值后排入市政管网，由康巴什污水处理厂处理。均不得外排。采取分区防控措施，认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。

4.应采取妥善控制措施。墙体隔声、距离衰减等措施。厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。废弃包装物同生活垃圾一并交由当地环卫部门处理。废试剂和药品包装材料、变质或失效的实验试剂和药品、实验废液、废有机溶剂、废酸液、废碱液、废活性炭均为危险废物，暂存于危废间委托有资质单位定期进行处置。厨余垃圾收集后委托餐厨垃圾处理公司处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古永鑫环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月12日印发