鄂环审字〔2024〕63号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市星程能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市星程能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市星程能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村，年综合利用煤矸石45万吨。项目主要建设内容包括生产车间、全封闭储料棚及其他附属设施等，办公生活区依托大运汽贸物流有限责任公司办公生活区。项目总投资1800万元，其中环保投资109.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。破碎筛分及干选工序均位于全封闭厂房，内设喷淋抑尘装置，筛分废气经布袋除尘器处理后排放，干选废气经干选机自带除尘器处理后排放，有组织颗粒物浓度排放需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的标准限值要求。物料堆存及转载均位于全封闭储棚，配备雾炮机洒水抑尘，厂界颗粒物浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5无组织排放监控浓度限值要求。

2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水在大运汽贸物流园化粪池收集后拉运至准格尔旗薛家湾镇泰禹污水处理厂处理。

3.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、 隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。废料矸石及布袋除尘器除尘灰拉运至内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿指定排矸点，各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古钜捷环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年3月21日印发