鄂环审字〔2024〕64号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司年产50000吨金刚砂联产30000吨精密数控刃料

技改项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司年产50000吨金刚砂联产30000吨精密数控刃料技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、2016年取得纳入常态化管理的批复文件（东环发〔2016〕37号）。2021年3月取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市东祥碳化硅有限责任公司危废临时储库项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2021〕113号）。2021年5月自主验收并取得验收意见。2023年11月突发环境事件应急预案更新并备案，（备案编号为1506022023093L）。该项目位于鄂尔多斯东胜经济科教（轻纺工业）园区羊绒产业片区，生产规模为年产5万吨金刚砂和联产3万吨精密数控刃料。本次技改生产规模不变，不新增占地，主要技改内容：新增原料石油焦替代部分无烟煤。将露天原料堆场改造为封闭式原料库。电阻炉废气新增布袋除尘和湿法脱硫设施。本次将无组织粉尘收集处理后有组织排放，并优化排气筒数量。项目总投资5000万元，环保投资4500万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位文明施工，施工场地定期洒水。生活污水依托厂区现有污水处理设施处理后排入罕台镇污水处理厂。合理布置施工场地、安排施工时间，选用低噪声设备等。建筑垃圾综合利用，生活垃圾定期运至当地环卫部门指定地点处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。原料装卸、储存，石油焦破碎，配料混料粉尘、料仓上料粉尘经全封闭原料库、车间沉降处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。电阻炉废气经集气罩收集布袋除尘器+湿法脱硫塔处理后由25m排气筒排放，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属焙（锻）烧炉窑（耐火材料窑）烟（粉）尘浓度排放限值。电阻炉二氧化硫和氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放速率二级标准、最高允许排放浓度的要求。一二级半成品加工车间：一级鄂式破碎机粉尘经集气罩收集脉冲除尘器处理后由25m排气筒排放；二级颚式破碎、对辊机粉尘经集气罩收集滤筒除尘器处理后由25m排气筒排放。一二级成品加工车间：皮带传输粉尘经集气罩收集滤筒除尘器处理后由25m排气筒排放；二级鄂式破碎机、雷蒙机粉尘经集气罩收集脉冲除尘器处理，二级鄂式破碎机、立式破碎机粉尘经集气罩收集脉冲除尘器处理，二级鄂式破碎机、直线筛粉尘经集气罩收集滤筒除尘器处理，废气经1根25m排气筒排放。三级品加工车间：破碎、对锟、直线筛粉尘经集气罩收集滤筒除尘器处理后由25m排气筒排放，原料和产品的破碎、筛分、磨机、分级等工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放速率二级标准、最高允许排放浓度的要求。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。脱硫废水沉淀后循环使用，不外排。采取分区防渗措施，严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水环境及土壤环境保护措施，并按要求监测。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备，高噪声源采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，加强设备的日常维护。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。原料加工过程中除尘灰全部返回至配料工序利用，产品加工过程中除尘灰入库与产品一同外售；脱硫塔产生的脱硫石膏外售综合利用；废机油、废油桶暂存于厂区现有危废间暂存，定期由有资质的单位拉运处理。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境综合保障中心，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                         2024年3月21日印发