鄂环审字〔2024〕65号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿（0.6Mt/a）优化变更项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司：

你公司报送的由内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司编制的《鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿（0.6Mt/a）优化变更项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡昌汉素村油坊墕社，属于神东矿区东胜区。2007年2月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《内蒙古自治区环境保护局关于内蒙古自治区准格尔旗尔林兔煤炭有限责任公司露天煤矿(0.6Mt/a)环境影响报告书的批复》（内环字〔2007〕85号）。2021年12月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿（0.6Mt/a）变更环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2021〕794号），矿田面积为7.2381平方公里，设计生产能力为60万吨/年。2023年7月，通过了自主环境保护验收。

依据《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿连排连治实施方案》要求，本次项目主要变更内容为拉钩位置变更，由一采区西部拉钩变为一采区西南部拉钩；新增2号外排土场；现有外排土场为1号外排土场，位置及范围扩大；储煤棚位置发生变化；其他工程均不发生变化。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 认真开展生态环境保护与恢复。矿区范围内涉及I级保护林地和III级保护林地，占用国家一级公益林区域禁止开采，其余部分建设单位应在开工建设前按照相关规定，办理保护林地的征占用手续。按照“边开采、边修复”“谁损毁，谁复垦”的原则，重新编制生态保护及修复方案，新增外排土场应该剥离表土单独堆存，排土过程逐层堆垫、逐步压实，设置防洪堤和挡水埂，达到设计标高后及时使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

- 认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。排土场和表土堆场需采取洒水和密布网进行苫盖等有效抑尘措施，确保无组织颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求；建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。生活污水依托现有生活污水处理站处理。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。其他生态保护和污染防治措施继续仍按照《鄂尔多斯市锦邦煤炭有限公司煤矿（0.6Mt/a）变更环境影响报告书》及其批复（鄂环评字〔2021〕794号）要求执行。

（三）严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                          2023年3月21日印发