鄂环审字〔2024〕66号

鄂尔多斯市生态环境局关于神东煤炭

集团洗选中心乌兰木伦选煤厂降本增效

工程环境影响报告表的批复

国能神东煤炭集团有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《神东煤炭集团洗选中心乌兰木伦选煤厂降本增效工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

一、该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局伊金霍洛旗分局对你公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、2023年1月取得《内蒙古自治区生态环境厅关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司乌兰木伦煤矿项目环境影响后评价报告书相关事宜的复函》（内环函〔2023〕15号）。

该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇神东煤炭集团洗选中心乌兰木伦选煤厂厂区内，本次技改选煤厂规模不变，仍为500万t/a，设计煤质TDS系统处理块原煤约126.35万t/a。主要利用选煤厂现有块煤分选车间四层原有预留空间建设1条TDS智能干选机生产线，对现有选煤系统进行技术改造，并配套建设相应的环保工程。项目主体车间及公辅工程依托现有工程。

项目总投资810.68万元，其中环保投资29万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。TDS智能干选系统、块精煤破碎机、转载点处，新增湿式除尘洗汽机。除尘废气经洗汽机处理后，管道接入现有重介洗煤煤泥汇流桶内，对含尘废气进一步处理，二级除尘效率为96%，处理后的废气以无组织形式排放，经全封闭厂房后排放，厂界无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5的无组织排放限值要求。

2.强化废水处理与回用。除尘洗汽机废水依托乌兰木伦选煤厂煤泥水处理系统，选煤厂内煤泥水通过浓缩机和压滤机处理后循环使用，不外排。

3.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。煤矸石用于补连塔煤矿土地复垦；煤矿项目后评价要求项目建设煤矸石井下填充项目，待该项目建成运行后全部进行井下填充。废油桶交由内蒙古诚辉环保科技有限责任公司处置；废矿物质油交由正镶白旗宝锡工贸有限责任公司处置。生活垃圾收集后由当地环卫部门处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.采取妥善防渗措施。依托现有洗煤主厂房、浓缩池及循环水池等区域进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青。渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月22日印发