鄂环审字〔2024〕67号

鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗

嵘骐能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表的批复

准格尔旗嵘骐能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《准格尔旗嵘骐能源有限公司煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇范家峁村范家峁社沙壕圪卜2号，项目建设1座高岭土生产车间，车间内配套建设1条年生产26万吨的高岭土生产线，同时配套建设年储存煤矸石40万吨、年储存高岭土26万吨仓储区及相应的环保及辅助工程等。项目总投资500万元，其中环保投资75万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

## 1.加强施工期环境管理，施工工地周围设置连续、密闭的围挡，工程物料进行集中堆放，并覆盖苫布，运输车辆限制车速，定期进行洒水抑尘；施工场地设沉淀池，施工废水沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。生活污水排放依托现有租赁厂区排污设施，不乱排；合理安排施工时间，采用低噪声设备，定期保养和维护，避免机械同时作业；施工过程产生的建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置，施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料库、成品库及煤矸石废料库堆存装卸粉尘，厂房全封闭，雾炮洒水抑尘，颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。破碎粉尘经一套“集气罩+布袋除尘器”处理后，由一根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值要求。风选粉尘经“集气罩+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，由一根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4煤炭工业大气污染物排放限值要求。

## 3.强化废水处理与回用。生活污水排入环保厕所处理后，定期统一清掏，拉运至魏家峁污水处理厂处理。

4.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。废机油暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。煤矸石废料、除尘灰收集后，定期委托内蒙古满世煤炭集团罐子沟煤炭有限责任公司，拉运至满世煤炭集团罐子沟一矿东侧采空区内，用于准格尔旗罐子沟现代农牧业开发有限公司罐子沟煤矿复垦土地农牧业开发建设项目。生活垃圾收集后由当地环卫部门处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

6.采取分区防控措施，认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古钜捷环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月22日印发