鄂环审字〔2024〕70号

鄂尔多斯市生态环境局

关于达拉特旗物华煤炭有限责任公司煤矿（1.2Mt/a露天矿）改扩建项目

环境影响报告书的批复

达拉特旗物华煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《达拉特旗物华煤炭有限责任公司煤矿（1.2Mt/a露天矿）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

- 本项目位于万利矿区东北部，行政区划隶属于鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇。原井田面积为5.6471平方千米，开采方式为露天开采，生产规模60万吨/年。

原内蒙古自治区环境保护局于2007年2月14日出具了《鄂尔多斯市达拉特旗靳家坡姬角齐煤矿0.6M吨/年露天矿改扩建工程环境影响报告书的批复》（内环审〔2007〕54号），原内蒙古自治区国土资源厅于2008年12月26日以国土资矿转字〔2008〕第126号文确定将姬角齐煤矿采矿权转让给达拉特旗物华煤炭有限责任公司，2009年8月20日原内蒙古自治区环境保护厅以内环验〔2009〕10号对原项目进行了环境保护竣工验收。

2022年5月，内蒙古自治区能源局以内能煤运函〔2022〕705 号）文件同意项目生产能力核增至120万吨/年。改扩建后矿田范围及面积不变，地表开采境界扩大至3.62平方千米，露天矿划分为三个采区，增加了6-2中煤层开采，最终开采煤层为6-1下及6-2中煤层。剩余服务年限0.8年。改扩建工程总投资约10222.36万元，环保投资约1172万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立工程区域及影响区域生态监测系统，开展生态影响跟踪监测和生态系统修复效果评估，根据监测和评估结果，不断优化和完善生态修复措施，维持区域生态功能。

2.水环境保护措施。实施分区防渗，制定并落实地下水保护、应急以及水位、水质跟踪监测方案，建立地下水动态监测系统，严格落实地下水保护和污染防治措施。生活污水由吸污车清运至鄂尔多斯市兴瀚达峰水务工程有限公司白泥井镇污水处理厂处理，矿坑水经相应处理满足相关标准限值后全部回用于采掘场和排土场降尘用水等。

3.大气污染防治措施。拆除现有燃煤锅炉，采用空气能取暖。露天爆破、土方剥离作业时进行洒水抑尘；穿孔选用液压潜孔钻机，钻孔时采用水冷；剥离废土石排弃过程规范堆放，对堆弃土石方进行洒水压实，修建台阶状护坡，以固定剥离物的表面层，对堆放稳定的平盘和边坡及时覆土种植适宜的灌木、草类以固定排土场的表面层；采掘场、排土场安装监控设施，并与主管部门联网；装卸车时进行喷淋降尘，对采掘场、排土场、运输道路进行洒水抑尘，运输车辆加盖苫布、车辆限速限载等；确保矿区无组织排放浓度达标。

4.其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声达标。剥离物全部排至内排土场，生活垃圾定期委托达拉特旗绿鑫环境治理服务有限公司清运，废矿物油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。按时限完成现有环境问题整改。

5.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项 生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明 确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗旗分局负责建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、内蒙古腾烽环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月27日印发