鄂环审字〔2024〕71号

鄂尔多斯市生态环境局

关于乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任

公司乌审旗图克镇生活垃圾填埋场技术

升级改造工程环境影响报告书的批复

乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古智汇恒升环保科技有限公司编制的《乌审旗东元盛世环保产业发展有限责任公司乌审旗图克镇生活垃圾填埋场技术升级改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于乌审旗图克镇阿小线东150米处，紧邻现有工程生活垃圾填埋场。服务对象为图克镇和图克工业项目区以及距离本项目填埋场区北侧150米处的“垃圾分选焚烧及热源利用项目”。填埋场占地面积78145.5平方米，库容150万立方米，填埋场分为三个区，分别为生活垃圾填埋场I区、生活垃圾填埋场II区、固化飞灰填埋区，本项目新建填埋场在现有生活垃圾填埋场服务期满后投入使用，服务年限20年。本项目总投资约1600万元，全部为环保投资。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时回填、平整地面，并进行植被恢复；填埋场施工前表土进行剥离，单独存放，用于后期填埋场植被恢复。运营期加强填埋场、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种措施，建设单位应制定详细的生态恢复计划。加强对野生动物的保护，严禁捕杀野生动物。

2.大气污染防治措施。对现有工程渗滤液处理系统产生的恶臭进行负压收集后经二级活性炭吸附后排放，对调节池进行加盖封闭，产生的臭气负压收集后经二级活性炭吸附后排放，以上废气中硫化氢、氨、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相应限值要求。在填埋场设置甲烷自动报警和燃烧系统，当甲烷浓度大于等于5%时，点火燃烧后排入大气。采用压缩式密封车运输，同时随填随压、及时覆土；在填埋区四周设置防飞散网；在风力较大的天气及时调整填埋作业方案，对垃圾及时覆盖；确保场界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值要求。填埋作业分区、分单元进行，每天结束工作时，将垃圾场表面的垃圾进行覆盖，同时喷洒专业除臭剂，确保填埋区无组织硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值要求。

3.水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”设计给排水。渗滤液和渗滤液处理系统清洗废水收集至渗滤液调节池后，一并进入现有工程渗滤液处理系统处置后用于填埋场洒水抑尘，经处理后的废水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值。本次增加MVR蒸发器，用于处理渗滤液处理系统产生的浓缩液。车辆清洗废水经现有工程沉淀池处理后回用。

4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.尽量选用低噪声机械设备，合理调度填埋场内运输车辆和机械设备，厂房隔声和基础减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。渗滤液处理系统污泥经场内压滤后，送入垃圾填埋场进行填埋处理；废活性炭，渗滤液处理系统废滤膜、废滤芯、蒸发结晶废盐等暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。本项目危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设及管理。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。针对现有工程存在的环境问题，本次要一并进行整改，并纳入验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古智汇恒升环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年3月27日印发