鄂环审字〔2024〕72号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克旗查汗敖包嘎查废弃砂坑生态

修复项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂托克旗查汗敖包嘎查废弃砂坑生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗苏米图苏木查汗敖包嘎查境内，项目复垦区总面积1.7933公顷（其中1号废弃砂坑复垦面积为0.9086公顷、2号废弃砂坑复垦面积为0.8847公顷），总容积为21.5196万立方米。回填物质采用鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司油田废弃物集中处理厂处理后的钻井岩屑，所需钻井岩屑量约38.74万吨。本项目主要建设内容包括临时表土堆场、防渗系统、渗滤液收集及导排系统、回填及封闭工程、复垦灌溉工程等。项目复垦期4年，其中回填期2年，管护期为2年。最终复垦为草地，主要种植羊柴、沙打旺，种植面积为1.7933公顷。项目总投资为300万元，其中环保投资180万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。合理安排工期，尽量避开大风季节；表土堆场采用密目防风网苫盖并用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护；限制运输车辆行驶速度、车辆加盖苫布，定期洒水降尘；燃用较高品质的燃油，减少尾气对环境的污染。施工生活污水依托昊鑫绿科处理厂钻井废液污水处理系统处理。选用低噪声设备，车辆出入尽量低速、禁鸣。施工期剥离表土全部用于回填期复垦绿化。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的污染防治措施。回填过程采取雾炮车洒水抑尘，并在钻井岩屑回填区及进场道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰。项目厂界无组织颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。回填期产生的渗滤液经收集池收集后，由罐车拉运至昊鑫绿科处理厂钻井废液污水处理系统处理，不外排。

3.煤矸石回填、复垦过程中选用低噪声设备，并加强对各类机械设备的运行维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出地下水及土壤污染防治措施。严格按照内蒙古自治区地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在回填过程中开展土壤及地下水定期监测工作。

5.落实各项生态保护和恢复措施。封场后及时进行复垦绿化，复垦区种植羊柴形成带状沙障，羊柴中间密植牧草，确保植被覆盖率达到45%以上。管护期加强对植被的抚育、养护和补植，对复垦区植被进行灌溉，保证成活率。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7.要对复垦用钻井岩屑来源、数量进行台账化管理，施工过程中要严格按照复垦规范标准作业，并委托三方机构提前介入，协同对治理行为进行全过程监理并按年度出具监理报告及监理总结报告。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月28日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年3月28日印发