鄂环审字〔2024〕76号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古蒙益通物流有限公司综合物流园

项目环境影响报告表的批复

内蒙古蒙益通物流有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司编制的《内蒙古蒙益通物流有限公司综合物流园项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇。主要建设4座全封闭煤炭仓储棚（1#煤炭仓储棚建筑面积55200平方米，2#煤炭仓储棚建筑面积73500平方米，3#煤炭仓储棚建筑面积20400平方米，4#煤炭仓储棚建筑面积24000平方米），1套输煤皮带栈桥，煤炭发运量为1000万吨/年，煤炭通过皮带运输至场外准格尔产业园铁路专用线快速装车系统，项目总占地521763平方米。另年货物发运量1000万吨（备案告知书中铁路发运1000万吨部分）、储煤场、铁路快速装车站不在本次环评评价范围内，同准格尔产业园铁路专用线另行环评。项目总投资24554万元，其中环保投资20079.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期污染防治及生态保护。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；作业场地应采取围挡作业，土方挖掘后及时施工、及时填埋；对临时堆场进行护坡、植草绿化处理。临时用地开挖前剥离表层熟土，剥离的表层土集中存放，在堆土场周边设临时拦挡，使用后平整并复垦。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。各煤炭仓储棚为全封闭结构，设置智能工业降尘喷淋系统，转载落料点设置喷淋抑尘装置，输煤栈桥为全封闭结构，设置高压喷雾抑尘系统，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，场内设置道路喷淋造雾设备，定期对场内道路洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。按照地方管理要求安装视频监控系统。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水依托蒙益通综合物流园区配套的办公生活服务区化粪池收集后拉运至准格尔经济开发区城镇污水处理厂处理。地面冲洗废水收集后排至煤泥水处理车间进行沉淀处理后循环使用不外排。煤炭仓储棚地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入收集池沉淀处理后用于厂区绿化，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理，雨水收集池煤泥及煤泥水处理车间煤泥掺入原煤外售，车辆维修依托厂外维修点，暂不设置危废暂存库。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年4月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市绿城大地环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局               2024年4月12日印发