鄂环审字〔2024〕77号

鄂尔多斯市生态环境局关于伊金霍洛

旗新庙丁家梁煤矿采空区灾害综合治理工程（优化设计）环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗新庙丁家梁煤矿：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《伊金霍洛旗新庙丁家梁煤矿采空区灾害综合治理工程（优化设计）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇新庙丁家梁煤矿。2018年4月取得《关于伊金霍洛旗新庙丁家梁煤矿采空区灾害综合治理工程环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2018〕54号）。新庙丁家梁煤矿优化后采空治理区依旧采用露天剥挖方式进行治理。治理区回收采空区呆滞煤炭资源，然后对剥挖坑和外排土场进行覆土，实行土地复垦。优化后总治理面积为1.322km2。本次治理工程项目剥挖工期0.5年，回填工期0.5年、集中复垦期0.5年。设置3年管护期，治理工程总工期4.5年。项目总投资为119774.46万元，其中环保投资1319.16万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。表土单独堆放,密目网苫盖。治理区、三号外排土场及时回填及生态恢复，土地复垦责任范围169.97hm2。复垦区平台外边缘设挡水围堰，平台及边坡采用沙柳网格植物护坡，网格内种草木樨、紫花苜蓿、沙打旺。认真落实《报告表》提出的各项生态保护和恢复措施，不断优化和完善生态修复措施，保障区域生态功能。

2.加强施工期环境管理。施工场地定期洒水，保持一定湿度。砂石料统一堆放，露天堆存加遮盖措施。减少汽车行驶扬尘，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养。施工过程选用低噪声设备，合理安排施工时间，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）限值要求。施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水抑尘。建筑垃圾送市政部门指定地点处置，土岩剥离物排入排土场处置。施工人员生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。

3.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。采取分区、分块的作业方式，雾炮车进行抑尘。表土场四周设草袋填土围挡并播撒草籽，定期喷洒抑尘。运输车辆加盖苫布，定期清洗车辆。无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准要求。治理区安装视频监控系统，并与生态环境主管部门进行联网。

4.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水经化粪池后进入生活污水处理站处理，水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准排放限值，回用不外排。治理区排水经沉淀工艺处理后水质符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）新改扩标准排放限值，回用不外排。采取分区防渗措施，严格落实《报告表》提出的地下水环境及土壤环境保护措施，并按要求监测。

5.选用良好声学性能机械设备，道路经常维护，合理安排剥离物运输时间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.严格落实固体废物污染防治措施。治理区剥挖过程剥离物排入外排土场处置。治理区排水沉淀煤泥运至洗煤厂掺入煤中一起销售。生活污水污泥与生活垃圾一并处理，生活垃圾统一收集交当地环卫部门处理。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，废机油暂存于临时危废暂存间内，交由有资质的单位进行处置。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。严格落实优化和细化后的各项生态环保措施，项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年4月8日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司

鄂尔多斯市生态环境局                          2024年4月8日印发