鄂环审字〔2024〕78号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市聚瑞煤炭有限公司宝能烘干厂建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市聚瑞煤炭有限公司：

你公司报送的由内蒙古乾诺环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市聚瑞煤炭有限公司宝能烘干厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇毕鲁图村常青煤炭有限责任公司洗煤厂东侧。拟建设一条30万吨/年的煤泥烘干生产线，煤泥来源于伊金霍洛旗常青煤炭有限责任公司洗煤厂及周边洗煤厂。建设内容包括原料棚、烘干车间、燃料棚、烘干煤泥成品棚及其他公辅、环保工程等。本项目总投资800万元，其中环保投资161.1万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。烘干废气采用“SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+石灰石-石膏法”处理后排放，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；颗粒物、二氧化硫排放满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中限值要求。燃料煤破碎粉尘经布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中限值要求。物料堆存于全封闭车间，并配备喷淋洒水装置，确保厂界颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。

3、强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后运至内蒙古蓝天碧水环境科技工程有限公司处理。脱硫废水经“pH 调节+沉淀”后循环使用；煤泥水经沉淀池澄清后用于燃料棚洒水抑尘；厂区内建设初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后用于燃料棚洒水降尘。

4、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6、建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年4月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古乾诺环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年4月9日印发