鄂环审字〔2024〕 81号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗振飞建材有限责任公司150000m3/年免烧砖生产项目变更

环境影响报告表的批复

鄂托克旗振飞环保建材有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古碳资产节能环保科技有限公司编制的《鄂托克旗振飞建材有限责任公司150000m3/年免烧砖生产项目变更环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇。2009年4月取得《鄂尔多斯市环境保护局关于振飞建材有限责任公司建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环监字[2009]280号）。主要建设内容为主体工程、环保工程等。项目总投资810万元，其中环保投资271万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1. 加强施工期环境管理。场地四周敷设排水渠，施工废水、设备清洗水、地面冲洗水均经沉淀处理后回用。施工人员生活污水经化粪池处理后拉运至园区污水处理厂；保持施工场地路面清洁。洒水抑尘，减少施工扬尘，控制运输车辆产生的二次扬尘；合理安排施工时间。避免同一时间使用大量高噪声设备施工，确保不同阶段施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；施工期产生的一般固废综合利用，不能利用的外运至政府部门指定地点处置，在场地暂存期间应做好水土保持工作，避免造成水土流失影响环境。生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门统一处理。

2. 认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。煤矸石装卸储存粉尘通过全封闭厂房+洒水抑尘措施处理后无组织排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表3无组织排放浓度限值；煤矸石破碎位于封闭车间内，产生的破碎粉尘通过1套集气罩+布袋除尘器处理，废气经15m排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4有组织排放浓度限值；选煤分选粉尘收集后与矸石破碎工序共用一套布袋除尘器处理后由排气筒排放；产品煤堆放于综合生产车间内，产生的卸料与储存粉尘通过全封闭厂房+洒水抑尘措施处理后无组织排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表3无组织排放浓度限值；产品高岭土堆放于综合生产车间内，产生的卸料与储存粉尘通过全封闭厂房+洒水抑尘措施处理后无组织排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表3无组织排放浓度限值；制砖破碎、筛分产生的粉尘通过一套布袋除尘处理，由15m排气筒排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2有组织排放浓度限值；免烧砖生产搅拌过程产生的粉尘采取集气罩+布袋除尘+15m排气筒措施处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2有组织排放浓度限值；筒仓废气通过其顶部设置的一套脉冲式布袋除尘器处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中浓度限制。

3. 认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后拉运至园区污水处理厂；搅拌机清洗废水回用于免烧砖制备过程中的搅拌工段，不外排。采取防渗措施化粪池为一般防渗区，防渗技术等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，一般地面硬化。

- 落实固体废物污染防治措施，妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。生活垃圾定期由当地环卫部门统一收集处置，不合格产品返回振动成型工段重新成型，不外排。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

5. 应采取妥善控制措施，选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声等，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境

2024年4月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古碳资产节能环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2024年4月15日印发